## Slide 1: 齐鲁工业大学ADAM战队 嵌入式经验分享
汇报人：李杰相
2024年8月12日

## Slide 2: 团队介绍
我们ADAM战队成立于2020年，至今战队由100多位热爱机器人活动的工大学子组成，是一支跨院系、跨年级的创新实践团队。
在本年度比赛中，我们非常高兴能冲出复活赛，取得了全国赛的正式资格。

## Slide 3: 嵌入式代码设计思路
——关于有效降低开发复杂度的方法

## Slide 4: 嵌入式代码设计思路
总体上，代码总共分四层，包括应用层，软件层，硬件层及驱动层。
每层之间相互独立，只能向下调用模块，从而兼顾了可移植性。
应用层的任务全部运行在FreeRTOS系统上。其余层的运行如有需要，则会由定时器触发运行。

## Slide 5
双看门狗确保程序意外死机时能自动重启
IMU通过定时器严格触发保证了1000Hz更新间隔的稳定
USB CDC虚拟串口确保了与上位机连接的稳定性&速度（约300Kb/s)
代码编写+测试的时间比例约占1：1（@《人月传说》）

## Slide 6: 嵌入式代码设计思路
每个模块的内部逻辑

## Slide 7: 三个月
我们可以非常自豪地说，基于以上架构，能让大一新生上手时间缩短到

## Slide 8: 嵌入式代码性能优化
——STM32F4的性能的进一步压榨

## Slide 9: 嵌入式代码优化
FIR滤波器常用于陀螺仪低通滤波等的数据处理
但其性能消耗相对较高，时间复杂度为O(N)。采用FFT算法可以降低到O(LogN)
我们IMU所使用的低通滤波器的阶数为25阶，同时运行6个滤波器。
25阶低通滤波器

## Slide 10: 嵌入式代码优化
节选自ST应用手册：AN4841 FIR定点/浮点数性能，定点数性能并没有很大优势

## Slide 11: 嵌入式代码优化
CAN 收发性能优化——采用两个FIFO而非单个FIFO
FIFO0回调函数
FIFO1回调函数

## Slide 12: 控制系统设计
——嵌入式的核心工作

## Slide 13: 控制系统设计
并联型PID
标准型PID

## Slide 14: 控制系统设计
兼顾标准与并联式的PID算法
对于新平台通常只修改K即可达到较好的效果

## Slide 15: 控制系统设计
采用上面的PID算法，我们对云台构建的控制算法如下：

## Slide 16: 控制系统设计
为了验证其效果，我们采用Matlab Simulink 构建物理模型进行测试，模拟现实机构运行。
其中控制算法所采用的虚拟模型为
为贴近现实，Simulink模型做了非线性设置，云台之间的连接设置了弹性与摩擦力。
电机力矩也设定了最大值力矩值。

## Slide 17: 控制系统设计
采用Matlab线性化模型，自动整定PID参数

## Slide 18: 控制系统设计
蓝色为采用前馈控制
红色为未采用前馈控制
Pitch为红色方块，Yaw为蓝色方块
可以发现，采用前馈方式可以得到
更快的收敛速度和更低的超调量

## Slide 19: 控制系统设计
同理，在Yaw轴也可以进行相同的操作，以提高小陀螺的稳定性

## Slide 20: 控制系统设计
与云台搭配的底盘控制也是不容忽略的重要部分
PID输出值（即蓝色部分）常常会超出M3508电机的最大输出值
为了保证机器人实际运动趋势，对所有电机按比例缩放到能输出的电流范围
缩放比例=最高电流/最大值

## Slide 21: 控制系统设计
由于没有测功台，在我们的摸索下，软功率控制目前的方案：
上述式子中即代表 功率=力x速度 （功=力x距离） + 非线性项
实现函数（参考了西交利物浦大学的开源）

## Slide 22: 控制系统设计
由于没有测功台，在我们的摸索下，软功率控制目前的方案：
上述式子中即代表 功率=力x速度 （功=力x距离） + 非线性项
限制功率/底盘预测功率=所需缩减的力矩比

## Slide 23: 嵌入式硬件设计
——很少，但很重要

## Slide 24: 嵌入式硬件设计
分电板设计是最基础的一个
按10A单面表层电流，走线宽度根据IPC-2221 标准计算，应不少于7.19mm，约283.24mil。
CAN总线增加ESD静电保护提高极端环境下的稳定性
电源为了防止反接，增加肖特基二极管（若考虑电压尖峰则TVS更合适）

## Slide 25: 未来的开发计划
——THE FUTURE OF POSSIBLE

## Slide 26: 未来的开发计划
日志系统
记录操作日志，方便复现问题
提供更可靠的PID调试思路
USB_HS支持
提供更多的USB EP端点
对双虚拟串口提供支持，以及虚拟的大容量存储设备。从而导出日志，存储配置
新的开发板？
480M速度，在完整消耗单片机性能下能提供约6M/S的传输速度
C型开发板难以挂载多个CAN设备，特别对于工程机器人，新设计能有效缓解这种问题
C型开发板不支持SD卡或FLASH，难以支持日志系统开发
F407性能正在靠近极限是事实，对于高频控制存在压力

## Slide 27: 未来的开发计划
PET PX4飞控 H750
达妙科技H723开发板
?
新的自制开发板

## Slide 28: 感谢各位同学和老师们！
汇报人：李杰相
Blog: blog.sethome.cc
Email: sethomebyset@foxmail.com
ADAM战队官网：adam.sethome.cc 微信公众号：齐鲁工大ADAM战队

## Slide 29: 控制系统设计—— 对底盘运动的思考
除了上面提到的动力混控之外，我们还注意到机器人在高速移动时，轮子载荷的转移造成的移动误差。
在汽车上，这种系统通常称为（Traction Control System, TCS）牵引力控制系统。
我们尝试过整体建模，但是
车辆在上坡时，后轮负荷增加
*图片截取自SAE《车辆运动学》
前后轮静态负荷与角度的关系